|  | Система защиты от выпадения детей из окна «Защита нового поколения О2» Технические характеристики: Предельные размеры: по высоте не более 3000мм по ширине не более 900мм площадь не более 2.7м2 Алюминиевый профиль: профиль рамы: оригинальный запатентованный профиль, отвечающий нагрузочным требованиям. Материал ламелей: монолитный поликарбонат толщиной 5мм Предельно допустимые нагрузки на изделие при эксплуатации: Любое усилие направленное из помещения в сторону улицы не более 80кг Любое усилие направленное со стороны улицы в помещение не более 60кг Усилие на ламели или поперечный профиль направленные сверху вниз не более 60кг Допустимые зазоры: Расстояние между ламелями не более 120мм Сведения о добровольной сертификации: ГОСТ Р №129156 от 8.07.2019 код ОКП 32.99.59.000 Гарантийный срок службы: гарантийный срок ограничивается сроком службы ламелей, установленный срок службы ламелей — 6 лет. По истечению срока, после замены ламелей, возможна дальнейшая эксплуатация. Замена должна производится у официального представителя. |
| --- | --- |

Технические характеристики

ВАЖНО! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Система О2 призвана предотвращать несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон, однако не является элементом ограждения!

Во избежание получения травм соблюдайте следующие требования:

- Четко следуйте инструкции по установке и всегда проверяйте надежность фиксации Системы О2;

- Не оставляйте детей одних без присмотра в комнате с открытыми окнами с установленной Системой О2;

- Не вносите самостоятельных изменений в конструкцию Системы О2 (не разбирайте, не заменяйте ее элементы;

- Не разрешайте детям играть на подоконниках и/или с Системой О2;

- Система О2, в том числе с установленной сеткой, не предотвращает выпадения мелких объектов.

Берегите себя и здоровье своих детей!

Правила эксплуатации

- Общие сведения о Системе О2

  - Система защиты от выпадения детей из окна «Защита нового поколения О2» (Система О2) представляет собой конструкцию, состоящую из алюминиевого профиля, фиксирующих элементов и уплотнителей, и поликарбонатных ламелей, закрывающих проем.

  - Основное назначение изделия — предотвращение выпадения детей из окон за счет размещения в оконном проеме прозрачных ламелей из поликарбоната.

  - Опционально Система О2 может комплектоваться различными типами москитных сеток такими как: антимоскитная сетка, антикошка, сетка нанофильтр (гарантированная защита от пыльцы и дыма).

|  | Установка Системы О2 Первичную установку Системы О2 производят сотрудники авторизованного дилера в присутствии Клиента. Установка Системы О2 не требует специального оборудования и производится в следующем порядке: Открыть окно и завести изделие в оконный проем Установить верхние несъемные фиксаторы в свое место по краю окна (рис. 1) |
| --- | --- |
|  | Заправить нижние съемные фиксаторы за профиль О2 в сторону улицы.(рис.2) |
|  | Прижать систему О2 плотно к раме окна, вытянуть весь линь и тем самым прижать фиксатор к раме О2 (рис.3) Вставить болты в отверстия внизу рамы и при помощи шестигранника, затянуть все болты Проверить полную затяжку всех болтов, и надежность установленной системы в оконном проеме. |

  - При установке Системы О2 обращайте внимание на то, что поликарбонатные ламели имеют защиту от УФ-излучения только с лицевой стороны. Не допускается установка Системы О2 лицевой стороной внутрь помещения.

  - При установке и демонтаже Системы О2 не следует применять чрезмерную силу к фиксирующим элементам.

  - Не допускается использование Системы О2 в не зафиксированном виде, т.е. в случаях, если крепящие винты полностью или частично отсутствуют и/или затянуты не полностью.

  - Обратите внимание, что поликарбонатные ламели не могут быть извлечены или демонтированы после сборки изделия на производстве. Не пытайтесь самостоятельно извлечь ламели и сетку.

|  | Оценка качества изготовленной и установленной системы О2 Проверка правильности установки ламелей в защитной системе О2. Все без исключения ламели, должны иметь защитную пленку с двух сторон. Прозрачная защитная пленка должна быть со стороны помещения. Со стороны улицы должна располагаться пленка белого цвета, либо непрозрачная, либо пленка с символами обозначающими УФ стойкость. УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ. |
| --- | --- |

  - Проверка зазора между защитой О2 и рамой окна в проеме.

Нормальный зазор 1-3мм. После того как защита от выпадения установлена в оконный проем, зазор между рамой и защитой не может быть более 4мм.

Для того чтобы проверить этот зазор нужно, по ширине:

- надавить на раму и сдвинуть ее в крайнее положение в одну сторону, сделать отметку, затем сдвинуть в противоположную сторону и сделать вторую отметку. Расстояние между двумя отметками не должно превышать 4мм.

- тоже самое выполнить по высоте, расстояние между двумя метками не может быть более 4мм.

ЗАЗОР СВЫШЕ 4ММ НЕДОПУСТИМ.

|  | Контроль ламелей и поперечного профиля: Все ламели и поперечный профиль должны легко выдерживать нагрузку в 50 кг. Поперечный профиль и все ламели до высоты 700мм проверяются обязательно. Для этого достаточно бытового безмена который позволяет измерять нагрузку в 50 кг, и прочной нейлоновой ленты. Перекинув через ламель прочную ленту, прилагаем усилие в 50 кг. ЗАЩИТА О2 ДОЛЖНА, ЛЕГКО ВЫДЕРЖИВАТЬ НАГРУЗКУ В 50кг |
| --- | --- |

- Меры предосторожности

  - Не оставляйте детей одних без присмотра в комнате с открытыми окнами с установленной Системой О2.

  - Не используйте Систему О2 в качестве ограждения – не опирайтесь на ламели, не размещайте на ламелях посторонние предметы.

  - Система О2 не рассчитана на нагрузку более 60кг

  - Не вносите изменения в конструкцию Системы О2 – запрещается полная или частичная разборка конструкции, использование нештатных запчастей и компонентов.

  - Запрещается использование Системы О2 при наличии видимых деформаций профиля, а также трещин и царапин.

  - Следите за сроком службы Системы О2 – несмотря на использование высококачественных и долговечных компонентов, Производитель запрещает использование изделия за пределами его срока службы. После истечения срока службы Система О2 подлежит замене. Ламели также подлежат замене.

  - Несоблюдение мер предосторожности влечет ухудшение характеристик изделия, что может привести к получению тяжелых травм Вами и Вашими близкими.

  - Несоблюдение мер предосторожности влечет отказ в гарантийном обслуживании.

  - Производитель и Дилер не несут ответственности за вред здоровью, жизни и имуществу, причиненный Клиенту и/или третьим лицам в случае нарушений настоящих Правил эксплуатации.

  - Не допускается попадание химических реагентов и иных химически активных веществ.

- Уход за Системой О2

  - Для ухода за алюминиевым профилем и поликарбонатными ламелями используйте тряпку из мягкой ткани и мыльный раствор, либо специальные чистящие средства, не содержащие абразивным элементов, щелочей и/или растворителей. Строго запрещено использование химически активных веществ.

  - 1-2 раза в год протирайте резиновые уплотнители влажной тканью и обрабатывайте специальными средствами для сохранения эластичности материала.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Применение жестких и острых предметов для очистки и мытья Системы О2;

    - Применение кислот, растворителей и щелочей, а также составов, их содержащих, при очистке Системы О2;

    - Хранение Системы О2 в местах с прямым попаданием солнечных лучей, так как только внешняя сторона ламелей рассчитана на прямые солнечные лучи.